## Slide 1: 현장 여건에 최적화된 부단수 공법 안전관리 체계 구축
사전 예방 → 시공 중 대응 → 사후 관리까지 전주기 안전 확보
협의체 구성 및 자료 공유
발주처·감리·시공사·부단수업체 사전 협의 기초자료, 시공절차, 관리도안 공유
차단 위치 및 시공계획 수립
노출 접합부 최소화 고려 및 최적 차단위치 선정
[차단 위치도 이미지 예시]
구조 안전성 사전 검토
구조검토 자료 제출 및 취약부 보강 방안 수립
[구조 검토/보강 예시 사진]
01
부단수 시공 전 안전성 확보
사전 예방 중심 관리
위험 발생 즉시 대응
침하·전도 등 위험 예상 시 즉시 협의 참여업체 간 신속 대응체계 구축
긴급상황 대비
누수 대비 자재 확보 및 긴급 보수 대응 유지
[긴급 대응 자재 사진]
계측 기반 안전관리
침하, 변위, 기울기 등 실시간 계측 수행
[계측 장비 활용 사진]
02
부단수 시공 중 안전관리
실시간 대응 및 계측 기반 관리
정상 작동 여부 확인
가배관 유량 확인 및 시스템 안정성 점검
[유량 확인 사진]
지속 계측 및 압력 관리
압력계/계측기 수시 확인 및 모니터링
[압력 계측 사진]
구조 및 현장 안전 확보
밀림 방지 버팀 설치 및 도로 작업 안전시설 점검
[버팀/안전시설 설치 사진]
03
차단 후 위험관리
사후 안정성 및 지속 관리
전주기 안전관리 체계 기반 부단수 시공 리스크 최소화